## Slide 1: Lectrue 6 WSN路由协议的特点

## Slide 2: 内容提要
WSN路由设计要求及考虑因素
分布式路由协议
  Flooding(洪泛)协议和Gossiping(闲聊)协议
  Directed Diffusion协议
  SPIN协议
分簇式路由协议
  LEACH协议
  能量高效均衡路由协议
WSN路由协议示例

## Slide 3: 什么是路由？
定义：
  路由协议是多跳网络中将数据从源节点传输到目的节点的机制。
WSN路由协议的特殊性
  能耗。WSN是无基础设施的网络，一般用电池供电，电池不能补充，要延长网络寿命就必须降低能耗。
  路由算法的复杂度。节点的计算能力、储存空间有限，复杂的计算会导致能量消耗过快、延时增加或储存空间溢出。

## Slide 4: 路由的功能
路径发现、建立与优化。WSN中，路由技术需要分布式地获取网络拓扑信息，以一定准则发现、建立路径并对路径进行维护、优化。
正确传输数据。路由技术负责将数据分组从源节点通过网络转发到目的节点。

## Slide 5: WSN的特点对路由设计的影响
网络特点是路由设计的主要依据，对网络特点分析是进行协议设计的前提。
WSN网络业务的最大特点是具有明显的方向性
WSN的网络业务大都发生在数据汇聚节点（sink）和普通的传感器节点之间
  sink节点到传感器节点的下行业务（如查询指令下达）
  传感器节点到sink的上行业务（如采集信息的回传）
传感器节点之间的横向业务所占比例较小
  主要是网络的控制信息
  网内信息处理所需要的信息
节点数据转发是否横向业务？

## Slide 6: WSN特点
1.形式多样的信息报告模式
  a.事件触发：节点采集信息后判断，若超过一定的阈值，则认为发生了某种事件，需要立即上报，如用于预警的WSN
  b.周期的：节点定期把采集到的信息报告给sink。如野生动植物和环境监测WSN
  c.基于查询：node不主动向sink上报采集到的信息，而是等待用户查询，根据用户需要反馈信息。
  d.混合模式：前三种的综合。如智能交通的WSN
不同的信息报告模式影响路由的触发机制
  a.事件触发模式：从节能的角度，按需建立路由更恰当
  b.周期报告模式：采用先应式的方法建立路由更加合适
  c.基于查询模式：查询信息的本身就可以辅助建立路由

## Slide 7: WSN特点
2.多对一和一对多为主的业务模式
  WSN主要业务是传感器节点把采集到的信息传给sink和sink向WSN下达查询命令，这是典型的多对一和一对多的模式
3.数据为中心的设计理念
  把WSN看成是一个大型的数据库，关心从这里得到什么信息，而不关心具体哪个节点提供了该信息。
  该理念对网络层的一个重要影响是节点的地址分配 ，node无需全局地址，有时需要局部地址。
  该理念还影响分组转发的过程
  WSN在转发过程中对冗余数据进行融合。

## Slide 8: WSN特点
4.动态变化的网络拓扑
  大部分的WSN中节点并不移动，造成网络拓扑变化的主要原因是节点的失效和存在不可靠性。
  为了节能和延长网络寿命，需要对网络进行休眠调度，会在一定程度上增加网络拓扑的动态性。
  在有些WSN中为了弥补节点失效造成的性能损失，进行再布设（re-deployment），也会使网络拓扑发生变化。
  有些WSN中的节点是可移动的，如医疗监测WSN，候鸟迁徙WSN，网络拓扑变化比较快。

## Slide 9: WSN特点
5.能量受限、结构简单的节点
  Node大都由电池供电，电池体积小，能量有限且难以更换
  许多场合需要WSN连续工作数年甚至更长。
  Node结构简单，存储、处理、通信能力低，单个节点可靠性差。要求协议尽可能简单，具有容错性。
6.密集布设的大规模网络
  WSN通常密集布设大量节点，节点数量达到成千甚至上万

## Slide 10: WSN特点总结
与传统网络不同：（传统网络（如GSM）放在QoS上；WSN重点在能耗上）
WSN特点
  自组织的网络（随机部署）
  数据的冗余性（多节点监测同一事件，需要数据融合）
  基于局部拓扑信息（硬件限制）
  网络功能：数据收集，多对一 （一个sink节点）
  WSN路由与应用相关，(不同的应用采用不同的路由，降低路由复杂度)
  以数据为中心

## Slide 11: 传统网络路由与WSN路由
传统无线网络的路由协议
  以避免网络拥塞、保持网络的连通性和提供高质量的网络服务为主要目标
  主要任务是
    寻找源节点到目的节点间通信延迟小的路径
    同时提高整个网络的利用率
    平衡网络流量，能耗问题不是所要考虑的重点
无线传感器网络，节点能量受限给WSN路由带来了不同于传统网络的若干显著特征
思考：无线传感器网络路由协议的显著特征是什么？与传统无线网络的路由协议有何不同？

## Slide 12: WSN路由协议要求
能量高效（协议简单 &节省能量 &均衡消耗）
  提高能量有效性是WSN从硬件到软件都必须考虑的问题
  从路由协议设计的角度有两种思路提高能量有效性：
    节能:寻找节能路由,减少路由建立和维护的控制开销,提高路由可靠性
    能耗均衡：从空间上调度能量资源，使网络中节点能量均衡消耗
可扩展性（网络范围 & 节点密度）
  网络的性能不随节点的数量增加而明显下降,两类重要策略
    分层路由：低一层群首构成高一层网络。群首负责群内路由、信道接入、休眠调度等；其余作为群成员，操作相对简单，控制开销较低
    地理路由：地理位置信息体现节点拓扑关系，利用该信息很大程度上降低收集拓扑信息付出的开销
    可扩展性地理路由的前提是能获得自己和目的节点的地理位置信息
    对于节点有移动性，任意两个节点之间都可能进行通信的网络，开销较大，地理路由的优势就不明显

## Slide 13: WSN路由协议要求
鲁棒性（节点变化 & 拓扑变化）
  影响WSN数据传输可靠性原因：
    a.无线信道上的碰撞导致分组无法正确接收
    b.节点故障使路由不可用，导致分组丢失
    c.链路不可靠，导致分组传输出错或丢失
  路由协议的解决策略：
    a.建立多路径路由：
      ①建立信源节点到目标节点的多条路径，选择最优路径作为主路径，其他路径为备份
      ②使用多条路径发送原始分组的多个副本，即使其中一些传输丢失也不会影响端到端的可靠性
    b.选择可靠链路
快速收敛性 （在移动的节点时，更需要快速收敛）

## Slide 14: WSN路由协议考虑的要素(1/2)
考虑网络和节点能量优化
  节点能量限制，大部分能量用于通信，所以研究低功耗的通信协议，尤其是路由协议
具有高可扩展性
  网络规模，节点上千个，节点越多，路由收敛越慢、路由越不稳定，Ad Hoc的路由不能照搬
网络拓扑变化强
  节点移动、失效 & 无线信道 & 规模大，拓扑变化频繁，如何建立快速收敛、复杂度低的路由？）

## Slide 15: WSN路由协议考虑的要素(2/2)
传感器网络路由中使用数据融合技术(数据为中心)
  传统网络以点对点通信，保证数据“完整无误”；WSN强调数据汇聚，为了降耗，每个节点都进行数据融合，减小通信量
传感器网络中流量分布不对称
  数据收集网络&多源单Sink，越接近Sink，流量越大
其他：冗余设计、定位、覆盖性、QoS等